Linux基础
Linux常用命令整理

---
最常用
命令	说明
cd [目录]	切换工作目录
cd -	在最近两个目录之间切换
ls -l	显示权限、所属用户等详细信息
ls -a	显示所有文件
ls -sh	按照适合的单位显示文件大小
ls -R	递归显示目录

---
文件操作
cp [原文件] [目标文件]	复制文件
cp -R [原目录] [目标路径]	复制目录
mv [文件/目录] [目标路径]	移动文件/目录
mv [原文件] [新的名称]	重命名：在当前位置移动
rm [文件]	删除文件

---
文件操作
rm -rf [文件/目录]	强制删除，此操作可删除非目录
rmdir [目录]	删除空目录，只能删除空目录
cat [文件]	显示文件内容
touch [文件名]	创建空文件
ln -s [目标文件] [链接文件]	创建符号链接

---
进程管理
ps -e	显示所有进程
ps -ejH	显示进程树
ps -u [用户名]	显示所属用户的进程
ps -e -o user,pid,comm...	按照指定列显示进程信息
kill [PID]	终止进程

---
进程管理
kill -l	显示所有信号值和名称
kill -数字 [PID]	向进程发送指定信号
kill -9 [PID]	强制终止进程（发送SIGKILL信号）
top/htop	实时监控进程以及系统资源使用情况
ps -e | grep [关键词]	搜索进程

---
权限
chmod [MODE] [文件]	修改权限，MODE为八进制数字或表示权限的字符格式
chmod [MODE] -R [目录]	递归修改权限
chown 用户名:用户组 [文件]	修改所属用户和用户组
chown 用户名: [文件]	只修改所属用户
chown :用户组 [文件]	只修改用户组

---
权限
chmod o=rwx,g=rx,o= tmp/	修改tmp目录权限为rwxr-x---
chmod 1777 tmp/	设置tmp目录sticky位
chown 用户名:用户组 -R [目录]	递归修改所属用户和用户组

---
用户管理
adduser [用户名]	创建用户
addgroup [用户组]	创建用户组
deluser [用户名]	删除用户
delgroup [用户组]	删除用户组
deluser --remove-home [用户名]	删除用户以及主目录

---
网络配置
ping [域名/IP]	检测链路是否连接
ip addr 或ip address	查看设备IP地址
ss -utlp	查看TCP和UDP的端口占用情况
ssh -l [用户名] -4 IPv4	ssh连接远程服务器

---
其他
echo [字符串/$变量名称]	显示字符串
less	分页显示
man	查看命令、系统调用等手册
help	查看内建命令的帮助信息
grep	正则匹配